## Slide 1: TC 2018 Fundamentos de redes
Capa física
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Estudiar la capa física del modelo OSI, conocer la interfase RS-232C, la definición de este estándar, conocer los niveles de señalización, entender la forma de comunicación utilizando el puerto serial.
Objetivos de esta sesión

## Slide 3
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace de datos
Física
La capa física es responsable de establecer, mantener y terminar los enlaces físicos.
Establece el medio a utilizar:
Define el tipo de señal:
Define el tipo de conector a utilizar:
Define el tipo de puertos:
Guiado (UTP, STP, Coaxial, Fibra óptica)
No guiado (Inalámbrica, microondas)
Analógica
Digital
RJ45
RJ11
Ethernet
Serial
Capa física
Notes: Unshielded Twisted Pair (UTP) – Par trenzado sin blindaje

## Slide 4
La capa física establece el medio a utilizar:
Medios de comunicación que utilizan líneas físicas (guiados)
Par trenzado ( UTP /STP)
Cable coaxial
Fibra óptica
Medios de comunicación inalámbricos (no guiados)
Microondas
Satélite
Rayos infrarrojos y láser
Capa física

## Slide 5
Par trenzado no blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair)
Consiste de dos alambres de cobre aislados con un recubrimiento plástico, que se entrelazan en forma helicoidal.
Ha sido usado por años en las líneas telefónicas.
La U de UTP significa 'sin blindaje‘, por lo que no incorpora ninguna malla metálica que lo rodee.
Ventajas: El cable es más económico, flexible, delgado y fácil de instalar.
Es el más popular para la implementación de redes.
Desventajas: Presenta menor protección frente a interferencias electromagnéticas
Se limita a un tendido recomendado de 100 metros.
Capa física

## Slide 6
Los cables de par trenzado están divididos en categorías, y estas representan las características del cable y el ancho de banda que pueden llegar a alcanzar.
El ancho de banda es la longitud, medida en Hz, del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal.
Par trenzado no blindado (UTP - Unshielded Twisted Pair)
Capa física
Los cables Ethernet, son UTP principalmente categoría 5 o 6.
Tipo | Uso y velocidad | Ancho de banda
Categoría 1 | Voz solamente (cable telefónico) | -
Categoría 2 | Datos hasta 4 Mbps | -
Categoría 3 | Datos hasta 10 Mbps (Ethernet) | 16 Mhz
Categoría 4 | Datos hasta 20 Mbps | 20 Mhz
Categoría 5 | Datos hasta 100 Mbps (FastEthernet) | 100 Mhz
Categoría 5e | Datos hasta 1000 Mbps (GigabitEthernet) | 100 Mhz
Categoría 6 | Datos hasta 1000 Mbps (GigabitEthernet) | 250 Mhz
Categoría 6a | Datos hasta 10 Gbps | 500 Mhz
Categoría 7 | Datos hasta 10 Gbps | 600 Mhz
Categoría 7a | Datos hasta 10 Gbps | 1000 Mhz
Categoría 8 | Datos hasta 40 Gbps | 2000 Mhz

## Slide 7
Son cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, lo que permite la inmunidad al ruido al contrario que UTP que no dispone de dicho aislamiento.
Par trenzado blindado (STP - Shielded Twisted Pair)
Ventajas: Se utilizan para conexiones de alta velocidad.
.
Desventajas: Es mas caro, mas pesado y su flexibilidad es mas reducida que el UTP.
La longitud máxima de los cables de par trenzado están limitados a 90 metros.
Capa física

## Slide 8
Consta de un alambre de cobre duro en su parte central rodeado por un material aislante. Este material aislante está rodeado por una malla metálica que a su vez está cubierta por una capa de plástico protectora.
Cable coaxial
Es más caro que el par trenzado, pero puede transmitir una gran cantidad de datos más rápido que el par trenzado y no sufre interferencias eléctricas.
Es un cable muy popular en la industria de la televisión por cable.
La primera generación de redes utilizaban cable coaxial y se sigue usando para tendidos mayores de 100 metros.
Capa física

## Slide 9
Están formadas de cientos a miles de hebras de fibras de vidrio que son tan delgadas como un cabello humano.
Fibra óptica
Como las transmisiones de fibra óptica usan luz, y no voltaje eléctrico, no es sujeto a interferencia eléctrica.
Son recomendables para transmitir grandes cantidades de datos a más velocidad.
La desventaja es que es mucho más costoso y más difícil de instalar.
Los datos son transformados en pulsos de luz emitidos por un dispositivo láser y transmitidos a alta velocidad.
Capa física

## Slide 10
La capa física define el tipo de señal a utilizar para transmitir los datos a través de un medio de transmisión físico o inalámbrico:
1
1
1
1
1
0 0 0 0
Señales Analógicas
Señales Digitales
Toma la forma de pulsos eléctricos (on-off) separados creando cuadrados y no ondas.
Un pulso transmitido equivale a 1.
Ausencia de pulso equivale a 0.
Toma la forma de onda continua dentro de un cierto rango de frecuencia.
Teléfono, TV, radio fueron diseñados para usar este tipo de señales.
Capa física

## Slide 11
Líneas de Teléfono
Cable Coaxial
Microondas
Analógicas
Computadora
Digitales
MODEM
Convierte
señales
Capa física

## Slide 12
La capa física define el tipo de conector a utilizar:
RJ45
Es una interfaz física usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorías 5, 6, 7 y 8).
Posee ocho "pines“ o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado (cables de red Ethernet) de 8 pines (4 pares).
Capa física

## Slide 13
RJ11
Es el conector más difundido globalmente para la conexión de aparatos telefónicos convencionales, donde se suelen utilizar generalmente sólo los dos pines centrales.
Es de medidas reducidas y tiene seis contactos como para soportar cables de hasta esa cantidad de hilos.
Capa física

## Slide 14
La capa física define los tipos de puertos:
Puerto Ethernet
Ethernet es el nombre de una tecnología de redes LAN basada en tramas de datos (frames).
Ethernet define:
Las características de cableado
y señalización de nivel físico
Los formatos de trama (frame)
del nivel de enlace de datos del
modelo OSI.
Capa física

## Slide 15
Tecnologías Ethernet
Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en estos conceptos:
Velocidad de transmisión Velocidad a la que transmite la tecnología.
Tipo de cable Tecnología del nivel físico que usa la tecnología.
Longitud máxima Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin repetidores)
Topología Determina la forma de actuar de los puntos de enlace centrales. Éstos pueden ser
Conectores T, hubs o switches.
Capa física

## Slide 16
Puerto Serial
Es una interfaz de comunicaciones entre computadoras y periféricos en donde la información es transmitida bit a bit enviando o recibiendo un solo bit a la vez.
En muchos periféricos la interfaz USB ha reemplazado al puerto serial. Sin embargo, los puertos seriales todavía pueden encontrarse en:
Sistemas de automatización industrial
Dispositivos de redes (routers y switches)
Capa física

## Slide 17
Puerto Serial
El término "puerto serial" normalmente identifica el hardware conforme al estándar RS-232.
El RS-232 consiste de un conector tipo DB-9 (9 pines).
Estándar RS-232
1. DCD (Detecta la portadora)
2.- RxD (Recibe datos)
3.- TxD (Transmite datos)
4.- DTR (Terminal de datos listo)
5.- SG (Tierra)
6.- DSR (Equipo de datos listo)
7.- RTS (Solicita enviar)
8.- CTS (Disponible para enviar)
9.- RI (Indica llamada)

## Slide 18
La siguiente figura muestra la estructura de una carácter que se trasmite en forma serial:
Normalmente cuando no se realiza ninguna transferencia de datos, la línea del transmisor se encuentra en estado de idle (estado bajo). Para iniciar la transmisión de datos, el transmisor coloca esta línea en alto durante determinado tiempo, lo cual se le conoce como bit de arranque (start bit).
Estándar RS-232

## Slide 19
El transmisor envía un bit de START (nivel alto) antes de los datos, y uno o dos bits de STOP (nivel bajo) al final de estos.
Después de la transmisión de los datos, le sigue un bit opcional de paridad (indica si el número de bits transmitidos es par o impar, para detectar fallos).
Estándar RS-232

## Slide 20
El RS-232 puede transmitir los datos en grupos de 5, 6, 7 u 8 bits, a unas velocidades determinadas (normalmente, 9600 bits por segundo o mas), aunque lo más óptimo es la transmisión de 8 en 8 bits.
Estructura de un CHAR

## Slide 21
Información: 8 bits
1 bit Start
1 bit Parity
2 bits Stop
Overhead máximo
(OVHMAX): 4 bits
1 bit Start
1 bit Parity
1 bit Stop
Overhead mínimo
(OVHMIN): 3 bits
Estándar RS-232

## Slide 22
Voltaje
Las señales con las que trabaja el puerto serial son digitales y se representan de la siguiente forma:
+V
- V
0’s
1’s
+3.5
-3.5
+25
-25
Espacio de ERROR
(No hay forma de detectar 1 o 0)
O lógico [3.5 a 25]
1 lógico [- 3.5 a -25]
Estándar RS-232

## Slide 23
Bit de Start : Siempre en 0
Bits de Stop : Siempre en 1’s
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Bits de Información:
Estándar RS-232

## Slide 24
Si deseo transmitir una secuencia de bis por el puerto serial debo comenzar a transmitir por los bits menos significativos:
Bits de Información
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Bit más significativo
Bit menos significativo
1 1 0 0 1 1 1 1
27 26 25 24 23 22 21 20
Estándar RS-232

## Slide 25
Ejemplo: Si deseo transmitir la siguiente secuencia de bits, con paridad impar, debo comenzar por el bit menos significativo.
Start bit
Idle
Parity bit
Stop bits
Start bit
Data
bits
Parity bit
Stop bits
1 1 0 0 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 0 1
Bits menos significativos
Estándar RS-232

## Slide 26
Bit de paridad
Es un bit de control que nos sirve para detectar errores.
  Encendido (1)
  Apagado (0)
1 1 0 0 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 0 1
Idle
Parity bit
Start bit
Stop bits
Data
bits
Start bit
Parity bit
Stop bits
Si la suma de 1’s da par (6) y la paridad es impar, el bit de paridad se enciende (1)
Si la suma de 1’s da impar (5) y la paridad es impar, el bit de paridad se apaga (0)
Estándar RS-232

## Slide 27
Capacitancia
En ningún osciloscopio se pueden representar los pulsos totalmente cuadrados.
El pulso tiene una inclinación que se llama capacitancia (Tiempo de carga y descarga del pulso)
Todos los cables tienen esta desventaja.
Niveles de señalización

## Slide 28
El valor máximo permitido de capacitancia debe ser menor o igual al 4% del tiempo de duración de un bit.
t capacitancia máxima = 4% t bit
Capacitancia
Niveles de señalización

## Slide 29
Tiempo de duración de un bit
El tiempo de duración de un bit ( t bit ) es igual al inverso de la velocidad de transferencia ( B tx ).
t bit =
1
B tx
Si hablamos de :
Información: 1 kb = 210 bits = 1024 bits
Velocidad: 1kb = 103 bits = 1000 bits
Niveles de señalización

## Slide 30
Para enviar datos por el puerto serial es necesario que a cada caracter a enviar se le agreguen algunos bits de overhead. Suponga que para intercambiar datos entre dos computadoras se ha decidido utilizar 8 bits de información, el máximo overhead posible y una paridad par. Muestra como se vería en el osciloscopio la secuencia completa de bits cuando se envían secuencialmente los caracteres F M s por el puerto serial
F = 46 = 0100 0110
Hexadecimal
Binario
M = 4D = 0100 1101
s = 73 = 0111 0011
Ejercicio de clase

## Slide 31
Ejercicio. “Estándar RS232”
8 bits de información
Overhead máximo : 4 bits (Start, Parity, 2 Stops)
Paridad par
Enviar FMs -> Código ASCII
F = 46 = 0100 0110
Hexadecimal
Binario
M = 4D = 0100 1101
s = 73 = 0111 0011

## Slide 32
Código ASCII