## Slide 1: TC 2018 Fundamentos de redes
Introducción a las redes
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Son dos o más dispositivos de red conectados juntos por un medio de comunicación.
El medio de comunicación puede ser un cable coaxial, fibra óptica, par trenzado, microondas, ondas satelitales y los dispositivos de red pueden ser computadoras personales, tablets, dispositivos inalámbricos, impresoras, etc.
¿ Qué es una red ?

## Slide 3
Hubs
Switches
Ruteadores
Access Point
Radio frecuencia/ microondas
Cables UTP, Coaxial o de Fibra óptica
Hardware de comunicaciones
Las redes se comunican gracias al hardware de comunicaciones:

## Slide 4
Hub
  Conectan componentes de red, para lo cual envían un paquete de datos a todos los dispositivos conectados.
Hardware de comunicaciones
http://www.directsystems.com/support/diff_hubanim.gif

## Slide 5
Switches
Hardware de comunicaciones
Es un aparato muy semejante al hub, pero tiene una gran diferencia: Este sí diferencia los equipos conectados a el por su “MAC address”.
Los datos enviados por una computadora llegan solamente a la computadora a la que se ha enviado, creando una especie de canal de comunicación exclusiva entre el origen y el destino.

## Slide 6
Hub vs Switch
Hardware de comunicaciones

## Slide 7
Hardware de comunicaciones
Ruteadores
  Su función principal consiste en enviar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes.
  Un router es un tipo especializado de computadora utilizado para dirigir el tráfico a través de Internet.

## Slide 8
Access Point (Punto de acceso inalámbrico (WAP-Wireless Access Point) o AP-Access Point)
Hardware de comunicaciones
Internet
Son dispositivos que permiten la conexión inalámbrica de un dispositivo móvil de cómputo (computadora, tablet, smartphone) con una red.
Normalmente, puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los dispositivos conectados a la red cableada y los dispositivos inalámbricos.

## Slide 9
Router vs Access point
Un access point interconecta dispositivos de comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica. Reciben la información, la almacenan la trasmiten entre la red inalámbrica y la red cableada.
Un router conecta varias redes, por lo que permite la conexión a Internet.

## Slide 10
Un Access Point conecta a clientes inalámbricos a una red cableada. Tiene un conector RJ-45 en el que se conecta "la red cableada" y los clientes (laptops, pdas, pcs, etc) se conectan a la red por medio del access point.
Un Router inalámbrico es un dispositivo que salió de la mezcla de un Access Point y un Switch, diseñado para compartir una conexión hacia Internet. Tiene conectores RJ-45 para la "LAN", 1 conector RJ-45 para "el enlace a Internet" o red WAN e incluye antenas para permitir la conexión de clientes inalámbricos.
Router inalámbrico vs Access point
Un ruteador puede transferir datos de forma inalámbrica o por cable. Un ruteador puede ser un access Point, pero un access Point no puede ser un ruteador.

## Slide 11
Radio frecuencia
Hardware de comunicaciones
El término radiofrecuencia, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz.
Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena.

## Slide 12
Microondas
Hardware de comunicaciones
La radiocomunicación por microondas se refiere a la transmisión de datos o energía a través de radiofrecuencias. Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas; generalmente de entre 300 MHz y 300 GHz.
Su desventaja es que viajan en línea directa y no curva (sobre la tierra), por tanto, necesitan estar relativamente cerca una estación de otra. (máximo de 40 a 48 kilómetros de distancia) y se deben encontrar en lugares altos para asegurar las transmisión sin obstrucción.

## Slide 13
Cables UTP, coaxial y fibra óptica
Hardware de comunicaciones

## Slide 14
PAN (Personal Area Network o Red de Área Personal)
LAN (Local Area Network o Red de Área Local)
MAN (Metropolitan Area Network o Red de Área Metropolitana)
WAN (Wide Area Network o Red de Área Amplia)
GAN (Global Area Network o Red de Área Global)
Clasificación de las redes
Las redes pueden clasificarse como:

## Slide 15
1. PAN
(Personal Area Network o Red de Área Personal)
Se utiliza para conectar entre sí dispositivos personales, como computadoras, teléfonos celulares, tablets, puntos de acceso a Internet, impresoras, auriculares, asistentes digitales personales (PDA), dispositivos de audio, etc.
Tienen un alcance máximo de 10 metros. Espacio personal (oficina).
Puede ser alámbrica o inalámbrica (Bluetooth, Wi-Fi o Rayos infrarojos).
Permite al usuario establecer una comunicación con sus dispositivos de forma sencilla, práctica y veloz.

## Slide 16
Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPANs) que posibilita la transmisión de voz y y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda de los 2.4 GHz.
Es un protocolo de comunicaciones diseñado especialmente para dispositivos de bajo consumo como teléfonos móviles, computadoras portátiles o cámaras digitales.
Bluetooth
1. PAN

## Slide 17
Facilita las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.
Ofrece la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales.
Bluetooth
1. PAN

## Slide 18
2. LAN
(Local Area Network o Red de Área Local)
Son redes privadas pertenecientes a una empresa u organización.
Las LAN conectan computadoras que están relativamente cerca conectadas por un cable o un pequeño radiotransmisor.
Es aquella que está en un mismo edificio o bien una serie de edificios dentro de una misma corporación.
Posee sus propias líneas dedicadas, existen bajo un cierto límite o distancia, es decir, es una colección de dispositivos de red conectados dentro de un área geográfica restringida.
Utilizan una alta velocidad de transmisión.
Su extensión va desde 10 metros hasta 1 kilómetro.

## Slide 19
Son las que usan las empresas u organizaciones para conectar sus equipos entre sí y compartir hardware, software e información.
2. LAN
(Local Area Network o Red de Área Local)

## Slide 20
Tarjeta de interfaz de red (NIC)
Sistema operativo de red (NOS): Enruta y administra las comunicaciones en la red y coordina los recursos de esta.
Ruteador: Enruta paquetes de datos a través de distintas redes y asegura que los datos enviados lleguen a la dirección correcta.
Switch: Envía datos a un destino especificado en la red.
Componentes de una red simple
Notes: . Ejemplos NOS: Microsoft Windows Server, Linux y Novel Open Enterprise Server. Enrutador: Un procesador de comunicaciones que se utiliza para enrutar paquetes de datos a través de distintas redes y asegurar que los datos enviados lleguen a la dirección correcta.

## Slide 21
Conecta varias LAN cercanas geográficamente (en una misma ciudad pero a una gran distancia) entre sí a alta velocidad.
3. MAN
(Metropolitan Area Network o Red de Área Metropolitana)
  Ejemplo: El politécnico, tiene varios campus regados por toda la ciudad.

## Slide 22
3. MAN
(Metropolitan Area Network o Red de Área Metropolitana)
La conexión puede hacerse por:
  Teléfono
  Microondas
  Enlaces dedicados digitales, como la fibra óptica
  Internet
Cubre áreas de alrededor de cincuenta kilómetros.

## Slide 23
La conexión se hace por medio de microondas, enlaces dedicados digitales, como fibra óptica, o por Internet.
4. WAN
(Wide Area Network, o Red de Área Amplia)
Enlazan dos o más redes LAN en diferentes lugares geográficos.

## Slide 24
4. WAN
(Wide Area Network, o Red de Área Amplia)
Es una red que existe en un área geográfica de gran escala. Cubren una región, país o continente. Su tamaño puede oscilar entre 100 y 1000 kilómetros.
Conecta diferentes redes más pequeñas, incluidas las redes de área local (LAN) y las redes de área metropolitana (MAN).
Suelen pertenecer a una organización. Son similares a un sistema bancario, donde cientos de sucursales en diferentes ciudades están conectadas entre sí para compartir sus datos oficiales.
  Utilizan una velocidad de transmisión más baja que las redes de área local.

## Slide 25
Es la interconexión mundial de todas las redes, compuesto por varias WANs
5. GAN
(Global Area Network o Red de Área Global)
Es una red compuesta por diferentes redes interconectadas que cubren un área geográfica ilimitada. Una red global como Internet recibe el nombre de GAN.
Apoya comunicaciones móviles a través de redes LAN inalámbricas y las áreas de cobertura del satélite. Un ejemplo es el sistema de posicionamiento global o GPS que nos permite por medio de señal satélite ubicar nuestra posición en la tierra y es inalámbrico.

## Slide 26
Clasificación de las redes

## Slide 27
  Redes inalámbricas
  Redes cliente – servidor
  Redes peer to peer (igual a igual)
Otros tipos de redes

## Slide 28
Access Wave
Point
La conexión se realiza por medio de las tarjetas de red inalámbricas, así como unos equipos llamados Access Wave Point, los cuales dan cobertura a las áreas deseadas, retransmitiendo la información a la red cableada.
Usan transmisiones por Radio Frecuencia y un receptor para cada computadora en lugar de cable.
Cada computadora transmite y recibe datos a través del aire.
Utilizan un concepto parecido al de la telefonía celular.
1. Redes inalámbricas

## Slide 29
LAN inalámbrica

## Slide 30
El servidor procesa la búsqueda y regresa al cliente sólo la información requerida
2. Redes cliente - servidor

## Slide 31
En estas redes cada persona puede comunicarse con una o más personas; no hay una división fija de clientes y servidores.
Ejemplo Napster :Los miembros registraban la música que tenían en sus discos duros. Si alguien buscaba una canción, verificaba la base de datos e iba a obtenerla.
3. Redes peer to peer
(Redes de igual a igual)

## Slide 32
Es un protocolo que sustenta el intercambio de archivos peer-to-peer y se utiliza para la distribución de archivos de gran tamaño a través de Internet.
Se utiliza para reducir el impacto en el servidor y la red de distribución de archivos grandes. En lugar de descargar un archivo desde un servidor de origen único, el protocolo permite unirse a un "enjambre" de usuarios para descargar y cargar el uno del otro al mismo tiempo.
BitTorrent:
3. Redes peer to peer
(Redes de igual a igual)
En cualquier instante de tiempo BitTorrent tiene, en promedio, más usuarios activos que YouTube y Facebook juntos. El protocolo BitTorrent mueve hasta el 40% del tráfico mundial de Internet diariamente.

## Slide 33
Cliente Servidor vs Peer to Peer
(Diferencias)

## Slide 34
Las redes pueden ser conectadas a otras redes, formando así inter-redes.
Internet es la inter-red mejor conocida a nivel mundial.
Inter-redes
(Inter-networking)
Las redes son interconectadas utilizando equipos especiales de interconexión, tales como: switches y routers.

## Slide 35
Ventajas:
Las LAN’s están limitadas por su alcance geográfico, inter-nerworking elimina la barrera de la distancia y alcance geográfico.
Permite a los usuarios comunicarse y compartir recursos sin importar la localización geográfica.
Inter-redes
(Inter-networking)

## Slide 36
Dispositivos de interconexión pueden ser configurados para que usuarios de una red no tengan acceso a otro segmento de red, mejorando así la seguridad.
Ventajas:
Inter-redes
(Inter-networking)
Inter-red básica: Un router crea una inter-red.

## Slide 37
Recursos compartidos Permite compartir los recursos existentes: hosts, impresoras, módems, escáneres, bases de datos, etc.
Confiabilidad Copias de seguridad centralizadas
Información centralizada Tener la posibilidad de centralizar información o procedimientos facilita la administración de los equipos.
Beneficios potenciales de las redes locales

## Slide 38
Inter-operabilidad (software y hardware).
Crecimiento desmedido.
Pérdida de control.
Fallas potenciales de las redes

## Slide 39
El uso de las redes locales es amplio, el asunto aquí es la compartición de recursos y el objetivo es hacer que todos los programas, el equipo y los datos estén disponibles para todos los que se conecten a la red, independientemente de la ubicación física del recurso y del usuario.
Aplicación de las redes locales

## Slide 40
Sin embargo, compartir información es tal vez más importante que compartir recursos físicos. Para las compañías la información computarizada es vital, la mayoría tiene en línea registros de clientes, inventarios, cuentas por cobrar, estados financieros, información de impuestos.
Aplicación de las redes locales

## Slide 41
Procesamiento de datos
Captura de datos
Procesamiento de transacciones
Transferencia de archivos
Automatización de oficinas
Correo electrónico
Fax
Impresoras
Administración de la energía
Calefacción
Ventilación
Aire acondicionado
Seguridad
Sensores / Alarmas
Cámaras y monitores
Automatización de empresas
Control de inventarios
Órdenes de entrada / Ventas
Monitoreo y control de maquinaria
Aplicación de las redes locales

## Slide 42
Domótica
Aplicación de las redes locales
Es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema.
https://www.youtube.com/watch?v=nJUYKBw0F9U