## Slide 1: TC 2018 Fundamentos de redes
Técnicas de codificación
Datos digitales – señales digitales
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Conocer las técnicas de representación de datos digitales en señales digitales, identificar las necesidades de sincronización de las señales digitales e identificar los efectos negativos de señales digitales como NRZ.
Objetivos de esta sesión

## Slide 3
Datos digitales, señales digitales
Señal digital: Secuencia de pulsos de tensión discretos y discontinuos
011010001
Datos digitales
Señales digitales
  Cada pulso es un elemento de señal
  Los datos binarios se transmiten codificando cada bit en los elementos de señal

## Slide 4
Datos digitales, señales digitales
La codificación (conversión digital a digital) es la representación de la información digital mediante una señal digital.
Ejemplo: Transmisión de datos de una computadora a una impresora
En este tipo de codificación, los unos y ceros binarios generado por una computadora se traducen a una secuencia de pulsos de voltaje que se pueden propagar por un cable.
011010001
Datos digitales
Señales digitales
Codificación digital / digital

## Slide 5
Datos digitales, señales digitales
Tipos de codificación digital - digital
Unipolar
Polar
Bipolar
011010001
Datos digitales
Señales digitales
Codificación digital / digital

## Slide 6
Unipolar
Unipolar
La codificación unipolar usa únicamente una polaridad.
Ejemplo:
0 : Valor de cero
1 : Valor positivo (+)
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0

## Slide 7
Datos digitales, señales digitales
Unipolar
Es muy sencilla y su implementación es barata.
Componente DC (Corriente continua)
Ausencia de capacidad de sincronización
Ventajas:
Problemas:
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0

## Slide 8
Datos digitales, señales digitales
Componente DC ( Componente de corriente continua )
La amplitud media de una señal con codificación unipolar no es cero y esto crea una componente de corriente continua (frecuencia cero).
Cuando una señal contiene una componente DC, no puede viajar a través
de medios que no pueden gestionar este tipo de componentes.
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0

## Slide 9
Datos digitales, señales digitales
Sincronización
  Cuando una señal no varia, el receptor no puede determinar el principio y el final de cada bit.
  En la codificación unipolar puede haber problemas de sincronización cuando el flujo de datos contenga series ininterrumpidas de ceros y unos.
0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0

## Slide 10
Datos digitales, señales digitales
Polar
La codificación polar usa dos niveles de voltaje (amplitud):
  Positivo
  Negativo
Gracias al uso de dos niveles se reduce el nivel de voltaje medio de la línea y se alivia el problema de la componente de corriente continua.

## Slide 11
Polar
Polar
De las muchas variantes de la codificación polar, examinaremos las siguientes:
NRZ (Non Return to Zero)
  NRZ-L (Non Return to Zero - Level / No retorno a nivel Cero)
  NRZ-I (Non Return to Zero - Inverted / No retorno a Cero invertida)
RZ (Return to Zero / Con retorno a Cero)
Bifásica
  Manchester
  Manchester Diferencial
Miller

## Slide 12
Polar
En la codificación NRZ, el nivel de la señal es siempre positivo o negativo.
NRZ-L (Non Return to Zero - Level / No retorno a nivel Cero)
El nivel de la señal depende del estado del bit
o viceversa
0 : Valor negativo ( - )
1 : Valor positivo ( + )
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0

## Slide 13
Polar
NRZ-L (Non Return to Zero - Level / No retorno a nivel Cero)
0 : Voltaje positivo (+)
1 : Voltaje negativo ( - )
0 : Valor positivo (+)
1 : Valor negativo (-)
Ejemplo:
Habitualmente :
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0
Usos:
  Utilizado para interpretar códigos binarios en periféricos.
  Utilizado en RS-232.

## Slide 14
NRZ-I (Non Return to Zero - Inverted / No retorno a Cero invertida)
Una inversión del nivel de voltaje representa el bit 1
  1: Es la transición entre el valor de voltaje positivo y negativo o
  viceversa (no los voltajes en sí mismos)
  0: Se representa sin ningún cambio
La señal se invierte si encuentra un 1
Polar
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
Transición porque el bit siguiente es 1
+ v
- v
0

## Slide 15
Transmisiones NRZ
Ventajas:
Polar
Es muy sencilla.
Su implementación es fácil y barata.
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0

## Slide 16
Transmisiones NRZ
Desventajas:
Polar
Cuando una señal no varia, el receptor no puede determinar el principio y el final de cada bit.
Es necesario mantener “sincronizados” al emisor y el receptor.
NRZ-L (No retorno a nivel Cero)
NRZ-I (No retorno a nivel Cero Invertida)

## Slide 17
Polar
RZ (Return to Zero / Retorno a Cero)
Cuando los datos contienen series de unos y ceros consecutivos, el receptor puede sufrir pérdidas.
Una forma de asegurar la sincronización es enviar una señal de reloj por un canal distinto, sin embargo, esta solución es cara.

## Slide 18
Polar
RZ (Return to Zero / Retorno a Cero)
Una mejor solución es incluir la sincronización dentro de la señal codificada.
Para asegurar la sincronización debe haber un cambio de señal para cada bit. La técnica NRZ-I hace esto para secuencias de unos.
Una solución es la codificación con retorno a cero (RZ), que usa tres valores: positivo, negativo y cero

## Slide 19
Polar
RZ (Return to Zero / Retorno a Cero)
A diferencia de NRZ-L, a medio camino en cada periodo del bit la señal vuelve a cero.
1 : Transición del voltaje positivo (+) a 0
0 : Transición del voltaje negativo (-) a 0
O viceversa
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0

## Slide 20
Polar
En la codificación bifásica, la señal cambia en medio del intervalo de bit, pero no vuelve a cero.
Bifásica
  Manchester
  Manchester Diferencial
Existen dos tipos de codificación bifásica:
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0
En estas codificaciones cada bit se define mediante voltajes positivos y negativos, de tal forma que la componente DC queda eliminada.

## Slide 21
Polar
Manchester
Usa la inversión en mitad de cada intervalo de bit para sincronizar y para representar bits.
Uno es:
Cero es:
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0
  1 : Una transición de negativo a positivo
  0 : Una transición de positivo a negativo
Ethernet utiliza esta tecnología para la representación de datos digitales en señales digitales.

## Slide 22
Polar
Manchester diferencial
La presencia o ausencia de una transición al principio de cada periodo se usa
para identificar el bit.
1 : Una ausencia de transición en la primera mitad del periodo del bit
0 : Una transición completa en la primera mitad del periodo del bit
La inversión en la mitad del periodo del bit se usa para sincronización
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
La presencia de una transición al principio del bit cero
+ v
- v
0

## Slide 23
Polar
Manchester diferencial ( + )
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
La presencia de una transición al principio del bit cero
+ v
- v
0
Se usa en transmisión en redes LAN en anillo, en las que se usa par trenzado blindado.
Usos:

## Slide 24
Polar
Manchester diferencial ( - )
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
La presencia de una transición al principio del bit cero
+ v
- v
0

## Slide 25
Polar
Sincronización : Debido a que existe una transición predeterminada en cada bit el receptor puede sincronizarse en esa transición.
No dc : Debido a la transición a la mitad de cada bit, las técnicas de codificación bifásicas no tienen componente dc.
Detección de Errores : La ausencia de una transición esperada puede ser utilizada para detectar errores.
Ventajas de las técnicas bifásicas:
Las técnicas bifásicas resuelven muchas de las desventajas de las técnicas RZC.
Manchester y Manchester diferencial, son comúnmente utilizadas en las redes locales.
Todas las técnicas bifásicas requieren de al menos una transición por bit.

## Slide 26
Polar
Miller
1 : Una transición a la mitad del periodo de un bit (en cualquier dirección)
0 :
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
0: Transición al final del periodo si el próximo bit es 0
+ v
- v
0
0: Ausencia de transición si el próximo bit es 1
Miller (+)
En esta técnica el 1 y el 0 lógico se representan por:
Una transición al final del periodo del bit si el próximo bit es un 0
La ausencia de transición si el próximo bit es un 1

## Slide 27
Polar
Miller ( - )
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
0: Transición al final del periodo si el próximo bit es 0
+ v
- v
0
0: Ausencia de transición si el próximo bit es 1
1: Transición a la mitad del periodo de un bit en cualquier dirección
  Se emplea especialmente en transmisiones donde se utiliza cable de cobre.
Usos:

## Slide 28
Bipolar
Bipolar
La codificación bipolar usa tres niveles de voltaje:
  Positivo
  Negativo
  Cero
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0
  Se usa en sistemas de transmisión T1 (1.544 Mbps)
  Se utiliza en la red digital de servicios integrados (ISDN).
Usos:

## Slide 29
Bipolar
Bipolar con inversión de marca alternada (AMI)
AMI significa la inversión a 1 alterno
  0 : Voltaje 0 (valor neutral)
1 : Se representan alternando valores de voltaje positivos y
negativos
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0

## Slide 30
Bipolar
Bipolar AMI positiva (+)
Los unos se representan alternando voltajes positivos y negativos.
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0
Primer bit 1 positivo
  Si el primer bit 1 se representa con una amplitud positiva, el segundo se representará con una amplitud negativa, el tercero con una amplitud positiva, etc.

## Slide 31
Bipolar
Bipolar AMI negativa (-)
0 1 0 0 1 1 1 0
Amplitud
Tiempo
+ v
- v
0
Primer bit 1 negativo
  Si el primer bit 1 se representa con una amplitud negativa, el segundo se representará con una amplitud positiva, el tercero con una amplitud negativa, etc.