## Slide 1: TC 2018 Fundamentos de redes
Digitalización
Datos analógicos – señales digitales
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Conocer las técnicas básicas de codificación de datos que transforman los datos analógicos en señales digitales.
Objetivos de esta sesión

## Slide 3
Datos analógicos, señales digitales
A veces es necesario digitalizar una señal analógica.
CODEC
(Conversión analógica/digital)
CODEC : Codificador - Decodificador
Ejemplo:
A este proceso de conversión de señales analógicas en digitales se le denomina digitalización y a los dispositivos que lo llevan a cabo CODEC.
Para enviar la voz humana es necesario digitalizarla, puesto que las señales digitales son menos vulnerables al ruido.
En esta conversión se representa la información contenida en una onda continua en una serie de pulsos digitales (unos y ceros)

## Slide 4
Datos analógicos, señales digitales
CODEC
(Conversión analógica/digital)
CODEC : Codificador - Decodificador
Las técnicas utilizadas de CODEC son:
  Modulación por codificación en pulsos (PCM)
  Modulación Delta

## Slide 5
Modulación PCM
La modulación por codificación en pulsos (PCM) está compuesta por cuatro procesos distintos:
  Modulación por amplitud de pulsos (PAM)
  Cuantificación
  Codificación binaria
  Codificación digital - digital

## Slide 6
Amplitud
Tiempo
Señal analógica
Amplitud
Tiempo
Señal PAM
Esta técnica toma una señal analógica, la muestrea y genera una serie de pulsos basados en los resultados del muestreo.
En PAM, muestreo significa medir la amplitud de la señal original en intervalos iguales de tiempo.
Modulación PCM
Modulación por amplitud de pulsos (PAM)

## Slide 7
Amplitud
Tiempo
Señal analógica
Amplitud
Tiempo
Señal PAM
PAM usa una técnica denominada muestrear y retener. En un determinado momento, se lee el nivel de la señal y se mantiene brevemente.
El valor muestreado ocurre únicamente de forma instantánea en la onda continua.
Modulación PCM
Modulación por amplitud de pulsos (PAM)

## Slide 8
Amplitud
Tiempo
Señal PAM
PAM no es útil para la transmisión de datos, ya que aunque traduce la onda original en una serie de pulsos, estos pulsos todavía no tienen ninguna amplitud, son todavía una señal analógica, no digital.
Para convertir los pulsos en una señal digital, es necesario codificarlos usando la modulación por codificación en pulsos (PCM)
Modulación PCM
Modulación por amplitud de pulsos (PAM)
PCM modifica los pulsos creados por PAM para crear una señal completamente digital.

## Slide 9
Amplitud
Tiempo
Señal PAM cuantificada
+ 24
+ 38
+ 48
+ 39
+ 26
- 40
- 80
- 74
- 18
+ 52
+ 120
+ 127
+ 125
+ 116
+ 110
+ 60
0
+ 50
- 50
+ 100
- 100
PCM primero cuantifica los pulsos PAM.
Modulación PCM
Cuantificación
Este método consiste en asignar a las muestras valores integrales dentro de un rango específico, es decir, se cuantifican las muestras aproximándolas mediante un entero de n bits

## Slide 10
A continuación se asignan valores de signo y magnitud a las muestras cuantificadas.
Codificación binaria
+ 24
+ 38
+ 48
+ 39
+ 26
- 40
- 80
- 74
- 18
+ 52
+ 120
+ 127
+ 125
+ 116
+ 110
+ 60
00011000
00100110
00110000
00100111
00011010
10101000
11010000
11001010
10010010
00110110
01111000
01111111
01111101
01110100
01100100
00111100
Amplitud
Tiempo
+ 24
+ 38
+ 48
+ 39
+ 26
- 40
- 80
- 74
- 18
+ 52
+ 120
+ 127
+ 125
+ 116
+ 110
+ 60
0
+ 50
- 50
+ 100
- 100
Bit del signo
Modulación PCM
Un método sencillo consistiría en:
  Trasladar cada valor en su equivalente binario de siete bits.
  El octavo bit indicaría el signo.

## Slide 11
A continuación se transforman los dígitos binarios en una señal digital usando alguna de las técnicas de codificación digital – digital.
Codificación digital a digital
00011000 00100110 00110000
+ 24
+ 38
+ 48
La técnica de codificación utilizada en este caso es la codificación unipolar.
Modulación PCM

## Slide 12
Modulación PCM
PAM
Cuantificación
Codificación binaria
Codificación digital - digital

## Slide 13
Datos analógicos, señales digitales
La exactitud de cualquier reproducción digital de una señal analógica depende del número de muestras que se tomen.
Frecuencia de muestreo
Amplitud
Tiempo
Señal PAM
Amplitud
Tiempo
Señal analógica
Usando PAM y PCM, se puede reproducir la forma de onda exactamente tomando un número infinito de muestras.

## Slide 14
Datos analógicos, señales digitales
De acuerdo con el teorema de Nyquist, para asegurar una reproducción exacta de una señal analógica utilizando PAM, la tasa de muestreo deberá ser al menos dos veces mayor que la frecuencia más alta de la señal original.
Frecuencia de muestreo
Teorema de muestreo:
“Si una señal f(t) es muestreada a intervalos regulares de tiempo y a una tasa mayor a dos veces la frecuencia más significativa de la señal, entonces las muestras contienen la información de la señal original.”

## Slide 15
Ejemplo: Para una señal de voz telefónica con frecuencia de 4000 Hz, tomamos 8000 muestras por segundo:
1.0
1.5
1.8
3.2
1.7
2.8
5.2
Pulsos PAM (Pulse Amplitud Modulation)
Datos analógicos, señales digitales

## Slide 16
Datos analógicos, señales digitales
Una tasa de muestreo del doble de la frecuencia de x Hz indica que la señal se debe muestrear cada 1/2x segundos.
Frecuencia de muestreo
Intervalo de muestreo = 1/2x
Tiempo
Frecuencia más alta = x Hz
Tasa de muestreo = 2x muestras por segundo
Intervalo de muestreo = 1/Tasa de muestreo = 1/2x
Se debe muestrear cada 1/2x segundos

## Slide 17
Datos analógicos, señales digitales
Intervalo de muestreo = 1/2x
Tiempo
Frecuencia más alta = x Hz
Tasa de muestreo = 2x muestras por segundo
Intervalo de muestreo = 1/Tasa de muestreo = 1/2x
Se debe muestrear cada 1/2x segundos
Ejemplo: Para una señal de voz telefónica con frecuencia de 4000 Hz, tomamos 8000 muestras por segundo. Esto significa que hay que muestrear una vez cada 1/8,000 segundos.

## Slide 18
Modulación Delta
Este método consiste en transmitir no la amplitud digitalizada sino la diferencia entre su valor actual y el previo.
Modulación Delta (Modulación diferencial por codificación de impulsos)

## Slide 19
Modulación Delta
La codificación delta, puede tener problemas si la señal cambia con demasiada rapidez, como se muestra en la imagen. Cuando esto sucede, se pierde información.
Modulación Delta (Modulación diferencial por codificación de impulsos)

## Slide 20
Modulación Delta
Modulación Delta (Modulación diferencial por codificación de impulsos)
Los niveles de cuantificación no están espaciados regularmente

## Slide 21
Modulación PCM
Señal original
Digitalización por modulación PCM
Modulación PCM (Modulación por codificación en pulsos )

## Slide 22
Modulación Delta
Modulación Delta (Modulación diferencial por codificación de impulsos)
Señal original
Digitalización por Modulación Delta