## Slide 1: TC 2018 Fundamentos de redes
Digitalización
Datos analógicos – señales digitales
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Conocer las técnicas básicas de codificación de datos que transforman los datos analógicos en señales digitales.
Objetivos de esta sesión

## Slide 3
Datos analógicos, señales digitales
A veces es necesario digitalizar una señal analógica.
CODEC
(Conversión analógica/digital)
CODEC : Codificador - Decodificador
Ejemplo:
A este proceso de conversión de señales analógicas en digitales se le denomina digitalización y a los dispositivos que lo llevan a cabo CODEC.
Para enviar la voz humana es necesario digitalizarla, puesto que las señales digitales son menos vulnerables al ruido.
En esta conversión se representa la información contenida en una onda continua en una serie de pulsos digitales (unos y ceros)

## Slide 4
Datos analógicos, señales digitales
CODEC
(Conversión analógica/digital)
CODEC : Codificador - Decodificador
Las técnicas utilizadas de CODEC son:
  Modulación por codificación en pulsos (PCM)
  Modulación Delta

## Slide 5
Modulación PCM
La modulación por codificación en pulsos (PCM) está compuesta por cuatro procesos distintos:
  Modulación por amplitud de pulsos (PAM)
  Cuantificación
  Codificación binaria
  Codificación digital - digital

## Slide 6
Amplitud
Tiempo
Señal analógica
Amplitud
Tiempo
Señal PAM
Esta técnica toma una señal analógica, la muestrea y genera una serie de pulsos basados en los resultados del muestreo.
En PAM, muestreo significa medir la amplitud de la señal original en intervalos iguales de tiempo.
Modulación PCM
Modulación por amplitud de pulsos (PAM)

## Slide 7
Amplitud
Tiempo
Señal analógica
Amplitud
Tiempo
Señal PAM
PAM usa una técnica denominada muestrear y retener. En un determinado momento, se lee el nivel de la señal y se mantiene brevemente.
El valor muestreado ocurre únicamente de forma instantánea en la onda continua.
Modulación PCM
Modulación por amplitud de pulsos (PAM)

## Slide 8
Amplitud
Tiempo
Señal PAM
PAM no es útil para la transmisión de datos, ya que aunque traduce la onda original en una serie de pulsos, estos pulsos todavía no tienen ninguna amplitud, son todavía una señal analógica, no digital.
Para convertir los pulsos en una señal digital, es necesario codificarlos usando la modulación por codificación en pulsos (PCM)
Modulación PCM
Modulación por amplitud de pulsos (PAM)
PCM modifica los pulsos creados por PAM para crear una señal completamente digital.

## Slide 9
Amplitud
Tiempo
Señal PAM cuantificada
+ 24
+ 38
+ 48
+ 39
+ 26
- 40
- 80
- 74
- 18
+ 52
+ 120
+ 127
+ 125
+ 116
+ 110
+ 60
0
+ 50
- 50
+ 100
- 100
PCM primero cuantifica los pulsos PAM.
Modulación PCM
Cuantificación
Este método consiste en asignar a las muestras valores integrales dentro de un rango específico, es decir, se cuantifican las muestras aproximándolas mediante un entero de n bits

## Slide 10
A continuación se asignan valores de signo y magnitud a las muestras cuantificadas.
Codificación binaria
+ 24
+ 38
+ 48
+ 39
+ 26
- 40
- 80
- 74
- 18
+ 52
+ 120
+ 127
+ 125
+ 116
+ 110
+ 60
00011000
00100110
00110000
00100111
00011010
10101000
11010000
11001010
10010010
00110110
01111000
01111111
01111101
01110100
01100100
00111100
Amplitud
Tiempo
+ 24
+ 38
+ 48
+ 39
+ 26
- 40
- 80
- 74
- 18
+ 52
+ 120
+ 127
+ 125
+ 116
+ 110
+ 60
0
+ 50
- 50
+ 100
- 100
Bit del signo
Modulación PCM
Un método sencillo consistiría en:
  Trasladar cada valor en su equivalente binario de siete bits.
  El octavo bit indicaría el signo.

## Slide 11
A continuación se transforman los dígitos binarios en una señal digital usando alguna de las técnicas de codificación digital – digital.
Codificación digital a digital
00011000 00100110 00110000
+ 24
+ 38
+ 48
La técnica de codificación utilizada en este caso es la codificación unipolar.
Modulación PCM

## Slide 12
Modulación PCM
PAM
Cuantificación
Codificación binaria
Codificación digital - digital

## Slide 13
Datos analógicos, señales digitales
La exactitud de cualquier reproducción digital de una señal analógica depende del número de muestras que se tomen.
Frecuencia de muestreo
Amplitud
Tiempo
Señal PAM
Amplitud
Tiempo
Señal analógica
Usando PAM y PCM, se puede reproducir la forma de onda exactamente tomando un número infinito de muestras.

## Slide 14
Datos analógicos, señales digitales
De acuerdo con el teorema de Nyquist, para asegurar una reproducción exacta de una señal analógica utilizando PAM, la tasa de muestreo deberá ser al menos dos veces mayor que la frecuencia más alta de la señal original.
Frecuencia de muestreo
Teorema de muestreo:
“Si una señal f(t) es muestreada a intervalos regulares de tiempo y a una tasa mayor a dos veces la frecuencia más significativa de la señal, entonces las muestras contienen la información de la señal original.”

## Slide 15
Ejemplo: Para una señal de voz telefónica con frecuencia de 4000 Hz, tomamos 8000 muestras por segundo:
1.0
1.5
1.8
3.2
1.7
2.8
5.2
Pulsos PAM (Pulse Amplitud Modulation)
Datos analógicos, señales digitales

## Slide 16
Datos analógicos, señales digitales
Una tasa de muestreo del doble de la frecuencia de x Hz indica que la señal se debe muestrear cada 1/2x segundos.
Frecuencia de muestreo
Intervalo de muestreo = 1/2x
Tiempo
Frecuencia más alta = x Hz
Tasa de muestreo = 2x muestras por segundo
Intervalo de muestreo = 1/Tasa de muestreo = 1/2x
Se debe muestrear cada 1/2x segundos

## Slide 17
Datos analógicos, señales digitales
Intervalo de muestreo = 1/2x
Tiempo
Frecuencia más alta = x Hz
Tasa de muestreo = 2x muestras por segundo
Intervalo de muestreo = 1/Tasa de muestreo = 1/2x
Se debe muestrear cada 1/2x segundos
Ejemplo: Para una señal de voz telefónica con frecuencia de 4000 Hz, tomamos 8000 muestras por segundo. Esto significa que hay que muestrear una vez cada 1/8,000 segundos.

## Slide 18
Datos analógicos, señales digitales
Cada muestra es representada por diferentes niveles (equidistantes) de voltaje. Para obtener una representación más exacta se requiere de un número mayor de bits (más niveles).
0011000 0100110 0110000
24
38
48
Con 7 bits de información (128 diferentes niveles) se puede reconstruir la señal con niveles de legibilidad aceptables.

## Slide 19
Datos analógicos, señales digitales
Ejemplo:
+ 24
+ 38
+ 48
+ 39
+ 26
- 40
- 80
- 74
- 18
+ 52
+ 120
+ 127
+ 125
+ 116
+ 110
+ 60
00011000
00100110
00110000
00100111
00011010
10101000
11010000
11001010
10010010
00110110
01111000
01111111
01111101
01110100
01100100
00111100
Amplitud
Tiempo
+ 24
+ 38
+ 48
+ 39
+ 26
- 40
- 80
- 74
- 18
+ 52
+ 120
+ 127
+ 125
+ 116
+ 110
+ 60
0
+ 50
- 50
+ 100
- 100
Bit del signo
Para reconstruir voz con 7 bits por muestra se requiere de un canal de 56 kbps.
8000 muestras por segundo x 7 bits por muestra = 56000 bps

## Slide 20
Datos analógicos, señales digitales
Ejemplo:
Si se utilizarán 3 bits para representar los niveles de voltaje, se podrían definir hasta 8 diferentes niveles y se requeriría de un canal de 24 kbps.
8000 muestras por segundo x 3 bits por muestra = 24000 bps

## Slide 21
Datos analógicos, señales digitales
Por ejemplo:
Una señal de color de TV tiene un *ancho de banda de 4.6 Mhz.
Una calidad razonable de reconstrucción puede ser lograda al utilizar 10 bits por muestra.
PCM puede ser utilizado para otro tipo de señales diferentes a las de audio (voz).
El canal digital que se requiere es de 92 Mbps.
*Ancho de banda:
Es el Rango de frecuencias que es capaz de transmitir de forma adecuada.

## Slide 22
Datos analógicos, señales digitales
Por ejemplo:
Una señal de color de TV tiene un ancho de banda de 4.6 Mhz.
El canal digital que se requiere es de 92 Mbps.
Una calidad razonable de reconstrucción puede ser lograda al utilizar 10 bits por muestra.
Frecuencia = 4.6 MHz = 4,600,000 hz
Tasa de muestreo = 2 * 4.600,000 = 9,200,000 muestras por segundo
9,200,000 muestras por segundo x 10 bits por muestra = 92,000,000 bps

## Slide 23
Ejemplos de Anchos de banda
Audio : 20 khz
Canal AM : 20 Khz
Canal FM : 150 Khz
Canal TV : 6 Mhz en América y 8 Mhz en Europa
Canal Teléfono Inalámbrico : 2.4 Ghz
Canal Tarjeta Inalámbrica : 2.4 Ghz
Canal Cable UTP-Cat5 : 100 Mhz
Canal Teléfono tradicional: 4 Khz

## Slide 24
Líneas dedicadas
Una línea dedicada:
Es un contrato de servicios celebrado entre un proveedor y un cliente, por lo que el proveedor se compromete a entregar una línea de telecomunicaciones simétrica que conecta dos o más lugares a cambio de una renta mensual.
Es usada exclusivamente por un usuario de manera privada.
Es una conexión digital punto a punto, no conmutada.
Posibilita la transmisión de datos a velocidades medias y alta.
Notes: Son una solución fiable y segura para la conexión de diferentes localizaciones, que permiten también el Acceso a Internet si así se desea. De esta forma, se soluciona la necesidad de transmisión de datos y voz entre aquellas oficinas dispersas geográficamente y la oficina central, definiendo un grupo cerrado con topología mallada o en estrella.

## Slide 25
Estándares de muestreo
Cuando la transmisión digital empezó a surgir como una tecnología factible, el CCITT, fue incapaz de lograr un acuerdo respecto a los estándares de muestreo.
Se usan diferentes esquemas incompatibles en diferentes países del mundo
CCITT Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (antiguo nombre del comité de normalización de las telecomunicaciones ahora conocido como UIT-T).
UIT-T Unión Internacional de Telecomunicaciones

## Slide 26
Estándares europeos
En Europa, existen cinco tipos de líneas dedicadas que se distinguen según sus velocidades:
  E0 = 64 Kbps
  E1 = 32 líneas E0 (2.048 Mbps)
  E2 = 128 líneas E0 (8.448 Mbps)
  E3 = 16 líneas E1 (34.368 Mbps)
  E4 = 64 líneas E1 (139.264 Mbps)

## Slide 27
Estándares Americanos
En Estados Unidos, el concepto es el siguiente:
  T1 = 1.544 Mbps
  T2 = 4 líneas T1 (6 Mbps)
  T3 = 28 líneas T1 (44.736 Mbps)
  T4 = 168 líneas T1 (275 Mbps)

## Slide 28
Modulación Delta
Este método consiste en transmitir no la amplitud digitalizada sino la diferencia entre su valor actual y el previo.
Modulación Delta (Modulación diferencial por codificación de impulsos)

## Slide 29
Modulación Delta
La codificación delta, puede tener problemas si la señal cambia con demasiada rapidez, como se muestra en la imagen. Cuando esto sucede, se pierde información.
Modulación Delta (Modulación diferencial por codificación de impulsos)

## Slide 30
Modulación Delta
Modulación Delta (Modulación diferencial por codificación de impulsos)
Los niveles de cuantificación no están espaciados regularmente

## Slide 31
Modulación PCM
Señal original
Digitalización por modulación PCM
Modulación PCM (Modulación por codificación en pulsos )

## Slide 32
Modulación Delta
Modulación Delta (Modulación diferencial por codificación de impulsos)
Señal original
Digitalización por Modulación Delta