## Slide 1: TC 2018 Fundamentos de redes
Protocolos e interfaces del modelo OSI
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Conocer el concepto de protocolos e interfaces del modelo de referencia OSI.
Objetivos de esta sesión

## Slide 3
Es un marco de referencia de estándares definido en siete capas. Cada uno de los niveles, define un conjunto de reglas y funciones para facilitar la comunicación.
El Modelo OSI

## Slide 4
El Modelo OSI
El Modelo OSI

## Slide 5
Conjunto de reglas bien definidas que definen como interactúan las entidades de comunicación y gobiernan el intercambio de datos. Cada capa tiene reglas diferentes.
Elementos de un protocolo:
Sintaxis :
Semántica :
Temporización:
Establece el formato o estructura de los datos que se intercambian.
Incluye información de control para la coordinación y manejo de errores
Incluye la rapidez y la secuenciación.
Protocolos

## Slide 6
Sintaxis: Estructura de los datos que se intercambian.
Semántica: Interpretación individual o significado de cada uno de los datos
Elementos de una casa:
Cuarto de niñas
Cuarto de niños
Cuarto de servicios
Cuarto de estudio
Baño de niños
Casa
  Cochera
  Cuartos
  Jardín
  Baño
  Cocina
  Sala
  Comedor
Elementos de un protocolo

## Slide 7
Servicio Postal
Sintaxis: Estructura de los datos
Semántica: Información de control que define el significado de los datos (Overhead)
Elementos básicos para escribir una carta:
Contenido de la carta (Información a transmitir)
Datos de la persona que envía
Datos de la persona que recibe.
Postal
Todo lo que está extra al contenido de la carta es el Overhead.
Elementos de un protocolo

## Slide 8
¿Cuáles son los elementos de Overhead?
Botella
La etiqueta de la botella
Ficha
Fecha de caducidad
Coca cola de vidrio:
Fecha de caducidad
Envoltura
Información nutricional
Estampa: “Ganso”
Slogan: “Recuérdame”
Gansito:
Semántica: Overhead. Información de control que define el significado del contenido.
Elementos de un protocolo

## Slide 9
Temporización: Rapidez y secuenciación
En función de tiempos.
Quién inicia y quién termina la comunicación.
Cuando haces una llamada telefónica, si una persona no entiende lo que se le dice, le pide a la otra persona que se lo repita.
Elementos de un protocolo

## Slide 10
Modelo OSI
Semántica: Overhead. Información de control que define el significado de cada uno de los datos.
CA – Encabezado capa aplicación
CP – Encabezado capa presentación
CS – Encabezado capa sesión
CT – Encabezado capa transporte
CR – Encabezado capa red
CE – Encabezado capa enlace de datos
Los datos en cada capa no se modifican sino
que se van agregando.
Cada capa agrega sus propios significados (encabezados).
La información en la red jamás va
desnuda, siempre lleva overhead.
Elementos de un protocolo

## Slide 11
Comunicaciones Peer-to-peer (Igual a igual)
La capa n de una máquina mantiene una conversación con la capa n de otra máquina. Las reglas y convenciones utilizadas en esta conversación se conocen como protocolos de capa
Protocolos en diferentes capas

## Slide 12
Comunicaciones Peer-to-peer (Igual a igual)
Cada capa (origen) se comunica con su correspondiente capa (destino) usando su propia unidad de datos de protocolo (protocol data unit -PDU)
Unidades de datos de protocolo

## Slide 13
Comunicaciones Peer-to-peer (Igual a igual)
En realidad, los datos no se transfieren directamente desde la capa n de una máquina a la capa n de la otra máquina, sino que cada capa pasa los datos y la información de control a la capa inmediatamente inferior, hasta que se alcanza la capa más baja.
En la capa 1, se encuentra el medio físico a través del cual ocurre la comunicación real.
El Modelo OSI

## Slide 14
PDU (Unidad de datos de protocolo)
El intercambio de información entre dos capas OSI consiste en que cada capa en el sistema fuente le agrega información de control a los datos, y cada capa en el sistema de destino analiza y remueve la información de control de los datos.
Si un host A desea enviar datos al host B, en primer término los datos deben empaquetarse a través de un proceso denominado encapsulamiento, es decir, a medida que los datos se desplazan a través de las capas del modelo OSI, reciben encabezados, información final y otros tipos de información.
El Modelo OSI

## Slide 15
¿Si deseamos transportar copas de vidrio fino a Europa?
Las copas se envuelven en papel periódico
Encapsulación:
Des-encapsulación:
Se ejecuta la función inversa.
Overhead:
Se detectan errores conforme las capas van avanzando
Cuando llegan a UPS, se meten en una caja que lleva hule espuma.
Se etiqueta la caja con información fuente y destino.
Se mete en otro embalaje
Todo lo frágil se va a un contenedor especial que se
transporta a Europa.
Encapsulación de datos

## Slide 16
Encapsulamiento

## Slide 17
Ejemplo de encapsulamiento

## Slide 18
Transmisión de los datos
Cuando la aplicación X tiene un mensaje para enviar a la aplicación Y
Transfiere estos datos a la capa de aplicación.
A los datos se les añade un encabezado que contiene información necesaria para el protocolo de la capa 7 (encapsulado).
Seguidamente, los datos originales más la cabecera se pasan como una unidad a la capa 6. La entidad de presentación le añade su propia cabecera (un segundo encapsulado).
Este proceso continúa hacia abajo hasta llegar a la capa 2, que normalmente añade una cabecera y una cola. La unidad de datos de la capa 2, llamada trama (frame), se pasa al medio de transmisión mediante la capa física.
En el destino, al recibir la trama, ocurre el proceso inverso. Conforme los datos ascienden, cada capa elimina la cabecera más externa, actúa sobre la información de protocolo contenida en ella y pasa el resto de la información hacia la capa inmediatamente superior.
El Modelo OSI

## Slide 19
Aplicación
Presentación
Sesión
CA
Datos
CP
PDU Aplicación
CS
PDU Presentación
Transporte
Red
Enlace de datos
Física
CT
PDU Sesión
CR
PDU Transporte
CE
PDU Red
CE
PDU Enlace de datos
Aplicación
Presentación
Sesión
CA
Datos
CP
PDU Aplicación
CS
PDU Presentación
Transporte
Red
Enlace de datos
Física
CT
PDU Sesión
CR
PDU Transporte
CE
PDU Red
CE
PDU Enlace de datos
Construcción de una PDU de salida
Extracción de una PDU de entrada
Aplicación X
Aplicación Y
El Modelo OSI

## Slide 20
Protocolos Modelo OSI

## Slide 21
Capa física
Protocolos Modelo OSI
Cable coaxial
Par trenzado
Fibra óptica
Microondas
RS-232 (Puerto serial)
Algunos ejemplos de estándares de esta capa son:

## Slide 22
Capa de enlace de datos
Algunos ejemplos de estándares de esta capa son:
Protocolos Modelo OSI
Wireless (802.11)
Ethernet (802.3)
Token ring (802.5)

## Slide 23
Capa de red
Protocolos Modelo OSI
IP (IPv4 e IPv6) Encargado de dirigir y encaminar los paquetes a través de una red.
ICMP (Internet Control Message Protocol) Protocolo de mensajes de control de Internet: Ping y tracert
ARP Protocolo responsable de encontrar la dirección de hardware (Ethernet MAC) que corresponde a una determinada dirección IP.

## Slide 24
Capa de red
Protocolos de enrutamiento exterior:
Se encargan de distribuir información de enrutamiento entre diferentes sistemas. Utilizados entre Proveedores de Servicio de Internet (ISP)
BGP
Protocolos de enrutamiento interior:
Se encargan de distribuir información de enrutamiento (topología, condiciones de tráfico, retardo de redes interconectadas) entre los dispositivos de un mismo sistema.
RIP (RIP V1 y RIP V2)
IGRP (Propietario CISCO)
EIGRP
OSPF
Protocolos Modelo OSI
Notes: RIP calcula la métrica o ruta más corta posible hasta el destino a partir del número de "saltos"
IGRP utiliza una métrica compuesta para determinar la mejor ruta basándose en el ancho de banda, el retardo, la confiabilidad y la carga del enlace.

## Slide 25
Capa de transporte
Protocolos Modelo OSI
¿Estás recibiendo todo esto?
No, más lento para que pueda guardar con precisión!
Se han especificado dos protocolos para la capa de transporte: TCP y UDP
TCP (Protocolo de Control de Transmisión/Transmission Control Protocol)
  Servicio orientado a conexión
    Exploradores web
    Correo electrónico
    Transferencia de archivos

## Slide 26
Capa de transporte
Protocolos Modelo OSI
¿Estás recibiendo todo esto?
A quién le importa envíalo más rápido!
UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario/User Datagram Protocol)
  Servicio no orientado a conexión, sin confirmación
    Streaming video (distribución digital de contenido multimedia)
    Voz sobre ip
    Sistema de nombres de dominio
    Juegos en línea
Notes:     Streaming video (distribución digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga. La palabra retransmisión se refiere a una corriente continua que fluye sin interrupción, y habitualmente a la difusión de audio o vídeo)

## Slide 27
Protocolos Modelo OSI

## Slide 28
Estándares de video:
  MPEG
  QuickTime
Estándares de imágenes gráficas:
  GIF
  JPEG
  PNG
Capa de presentación
Protocolos Modelo OSI
Estándares para dar formato al texto:
  EBCDIC
  ASCII
Opera como traductor entre estos dos tipos de códigos

## Slide 29
Capa de aplicación
  HTTP posibilita la descarga de páginas Web
  FTP permite la transferencia de archivos
  SMTP para la transferencia de correo
  DNS para la búsqueda de direcciones IP
Capa de sesión
  Netbios (permite a las aplicaciones 'hablar' con la red)
Protocolos Modelo OSI